## Slide 1
Ethereal的使用简介
开源网络协议分析器

## Slide 2: 什么是网络协议分析器？ (Protocol Analysis and Protocol Analyzer )
网络协议分析是指通过程序分析网络数据包的协议头和尾，从而了解信息和相关的数据包在产生和传输过程中的行为。包含该程序的软件和设备就是协议分析器。
在典型的网络结构中，网络协议和通信采用的是分层式设计方案。在当前最流行的OSI网络结构参考模型中，同层协议之间能相互进行通信。协议分析器的主要功 能之一就是分析各层协议头和尾，如果它通过多层协议头尾和其相关信息来识别网络通信过程中可能出现的问题时，该协议分析方法称之为专家分析。众多协议分析 器商家都推出相应产品，诸如 Network General 公司的嗅探器（Sniffer），它专门用于网络故障诊断和修复。 另外还有一些协议分析器能将多层协议和数据包从低级数据包编译升级为高级数据包，以便于实时观察以及了解网络的使用和流量分析。当网络流量观察为用户的主 要目标时，会采纳此种协议分析器。佳文公司推出的数据包分析器正是这样一种工具。

## Slide 3: 什么是网络协议分析器？
协议分析器既能用于合法网络管理也能用于窃取网络信息。网络运作和维护都可以采用协议分析器：如监视网络流量、分析数据包、监视网络资源利用、执行网络安全操作规则，鉴定分析网络数据以及诊断并修复网络问题，等等。
网络协议分析器(Network Protocol Analyzer)还被称为网络嗅探器(Sniffer)、数据包分析器(Packet Analyzer)、网络嗅听器(Network Sniffing Tool)、网络分析器(Network Analyzer)等。

## Slide 4
Ethereal Overview
Ethereal 下载与安装
User Guide
Ethereal 菜单介绍
参考资料

## Slide 5: Ethereal:网络协议分析器
开源网络协议分析器:能够记录所有网络分组并且以人们可读的形式显示的软件
网络协议分析器能够提供所有分组的统计该要,并且允许用户过滤掉不想要的分组或查找感兴趣的分组
能够对常见的网络协议(如HTTP,SMTP,TCP,UDP,IP和其他协议)的细节进行分析
Overview
返回

## Slide 6: Ethereal:网络协议分析器
Ethereal is used by network professionals around the world for troubleshooting, analysis, software and protocol development, and education.
It has all of the standard features you would expect in a protocol analyzer, and several features not seen in any other product.
Its open source license allows talented experts in the networking community to add enhancements.
It runs on all popular computing platforms, including Unix, Linux, and Windows.
Overview
返回

## Slide 7: Overview
利用Ethereal捕捉到的的跟踪记录
返回

## Slide 8
Overview
返回
Ethereal捕获报文后,可以观察到各层协议细节
Notes: 是Open Source，更新快，支持的协议多，特别是数据包过滤 功能灵活强大。
Ethereal 是免费的网络协议检测程序，可以用来监视所有在网络上被传送的包，并分析其内容的，支持Unix，Windows。让您经由程序抓取运行的网站的相关资讯，包括每一封包流向及其内容、资讯可依操作系统语系看出,方便查看、监控TCP session动态等等。它通常被用来检查网络工作情况，或是用来发现网络程序的bugs。目前ethereal提供了对TCP、UDP、SMB、telnet和ftp等常用协议的支持。它在很多情况下可以代替价格昂贵的sniffer。

## Slide 9
Ethereal下载与安装
Ethereal 下载页面
Download Address:http://www.ethereal.com/download.html
返回

## Slide 10: Ethereal下载与安装
选择下载的平台类型，一般选择Windows或者Linux平台类型
返回

## Slide 11: Ethereal下载与安装
点击Download Now后，出现一对话框，点击保存文件命令
返回

## Slide 12: Ethereal下载与安装
双击下载后的exe文件，出现安装页面，点击Next按钮
返回

## Slide 13: Ethereal下载与安装
返回
点击I Agree按钮，出现Choose Components对话框，
默认设置即可，直接点击Next按钮

## Slide 14: Ethereal下载与安装
默认设置即可，点击Next按钮即可
选择安装位置后，点击Next按钮
返回

## Slide 15: Ethereal下载与安装
选择安装WinPcap和Services选项，点击Install，出现Installing对话框
返回

## Slide 16: Ethereal下载与安装
安装完成，点击Finish按钮
返回

## Slide 17: User Guide
ethereal使用指南
双击启动桌面上ethereal图
标 ，按ctrl+K进行
“capture option”的选择。
选择 正确的NIC，进行报
文的捕获。支持 WLan无
线的相关协议。
是否打开混杂模式扑捉数据包
限制每个数据包的大小
实时更新捕获数据包
接口选择
返回

## Slide 18: Capture Options
Interface是选择捕获接口
Capture packets in promiscuous mode表示是否打开混杂模式，打开即捕获所有的报文，一般我们只捕获到本机收发的数据报文，所以关掉
Limit each packet 表示 限制每个报文的大小
Capture files 即捕获数据包的保存的文件名以及保存位置
限制每个数据包的大小
实时更新捕获数据包
接口选择
返回

## Slide 19: Ethereal:capture from (nic) driver
capture option确认选择后，点击ok就开始进行抓包
同时就会弹出“Ethereal:capture form (nic) driver”，其中(nic)代表本机的网卡型号。
同时该界面会以协议的不同统计捕获到报文的百分比
点击stop即可以停止抓包
返回

## Slide 20: User Guide
在使用“Ethereal:capture form (nic) driver”抓包的同时，可以通过最小化 or 使用alt+tab的快捷键直接切换到 报文浏览的主界面
返回

## Slide 21: Ethereal 菜单介绍
文件File
编辑Edit
视图View
定位Go
捕获Capture
分析Analyze
统计Statistics
帮助Help
返回

## Slide 22: File的下拉菜单
“Open”即打开已存的抓包文件，快捷键是crtl＋Q
“Open Recent”即打开先前已察看的抓包文件，类似windows的最近访问过的文档
“Merge”字面是合并的意思，是追加的意思，即当前捕获的报文追加到先前已保存的抓包文件中。
Save和save as即保存 、选择保存格式。
返回

## Slide 23: Sinffer、ethereal可以相互打开对方的文件
其中save sa保存为是有个注意点：
File type保存选择时注意：
缺省保存为libpcap格式，这个是linux下的tcpdump格式的文件。只有选择文件保存格式为sniffer（windows－base）1.1和2.0都可，ethereal和sniffer才能双向互相打开对方抓包的文件。否则只有ethereal能打开sniffer的抓包文件。
返回

## Slide 24: File的下拉菜单
Export是输出的意思
Print 打印
Quit退出
返回

## Slide 25: Edit的下拉菜单
Find Packet 就是查询报文，快捷键是ctrl+F
可以支持不同格式的查找
输入正确的语句，那么背景为 绿色，语句错误或缺少背景就为 红色
返回

## Slide 26: Edit的下拉菜单
Find Next是向下查找
Find Preyious是向上查找
Time Reference 字面是时间参考，实际是 做个报文的“时间戳”，方便大量报文的查询
返回

## Slide 27: Edit的下拉菜单报文标签
使用Time Reference标签后，原先time的就变成 “REF”缩写的标记
附注：你可以在多个报文间
用时间戳标记，方便
查询。
Mark Packet（toggle）是标记报文
Mark all packets 和 Unamrk all packet即标记所有报文 、取消标记所有报文
返回

## Slide 28: Edit的下拉菜单
点击“preference”进行用户界面的选择，比如说 报文察看界面布局的选择，以及协议支持的选择。
返回

## Slide 29: View的下拉菜单
Main toolbar 主工具栏
Filter Toolbar 过滤工具栏
Statusbar 状态条
Packet list 报文列表
Packet details 报文详解
Packet byte 报文字节察看
Time display format 时间显示格式（可以显示年月日时分秒）
Name Resolution 名字解析
Auto scroll in live capture 单看字面真的不好翻译（自动翻卷显示活动的报文），使用对比一下才获知：捕获时是否跟进显示更新的报文还是显示先前的报文。

## Slide 30: View的下拉菜单
Zoom in 字体的放大
Zoom out 字体的缩小
Normal size 标准大小
Resize columns 格式对齐
Collapse all 报文细节内容的缩进
Expand all 报文细节内容的展开
Coloring Rules 颜色规则，即可以对特定的数据包定义特定的颜色。
Show packet in new window在新窗口中查看报文内容
Reload 刷新
返回

## Slide 31: go的下拉菜单
Back 同样双方的上个报文
Forward 同样双方的下一个报文
Go to packet 查找到指定号码的报文
First packet 第一个报文
Last packet 最后一个报文
返回

## Slide 32: capture的下拉菜单
Start 开始捕获报文
返回

## Slide 33: capture的下拉菜单
Interface 接口
捕获过滤
返回

## Slide 34: capture的Capture filter
捕获过滤
如果要捕获特定的报文，那在抓取packet前就要设置，决定数据包的类型。
FIlter name：任意命名
Filter string：
输入有技巧的哦!
返回

## Slide 35: capture的Capture Filter
比如说：
a.捕获 MAC地址为 00:d0:f8:00:00:03 网络设备通信的所有报文
ether host 00:d0:f8:00:00:03
b.捕获 IP地址为 192.168.10.1 网络设备通信的所有报文
host 192.168.10.1
c.捕获网络web浏览的所有报文
tcp port 80
d.捕获192.168.10.1除了http外的所有通信数据报文
host 192.168.10.1 and not tcp port 80
注意:Ethereal的捕获过滤器的语言以tcpdump所用的语言为基础发展而来的,要查阅过滤器的其他选项,可以参考:http://www.tcpdump.org
返回

## Slide 36: Filter string 语法输入的格式
[src|dst] host <host>
ether [src|dst] host <ehost>
gateway host <host>
[src|dst] net <net> [{mask <mask>}|{len <len>}
[tcp|udp] [src|dst] port <port>
less|greater <length>
ip|ether proto <protocol>
ether|ip broadcast|multicast
<expr> relop <expr>
返回

## Slide 37: 符号在Filter string语法中的定义
Equal: eq, == (等于）
Not equal: ne, != （不等于）
Greater than: gt, > （大于）
Less Than: lt, < （小于）
Greater than or Equal to: ge, >= （大等于）
Less than or Equal to: le, <= （小等于）
返回

## Slide 38: Capture filter的应用步骤
在这里设置过滤规则
返回
Notes: 可以选择capture filter 手工创建的模板，也可以 直接在 capture options的capture filter的输入框中直接输入规则

## Slide 39: Analyze的下拉菜单
Display filters 显示过滤
可以直接在主界面的filter上选择
返回

## Slide 40: Analyze下的Display filters
正确的语法如下，和“Capture Filter”的语法有所不同：
显示 以太网地址为 00:d0:f8:00:00:03 设备通信的所有报文 eth.addr==00.d0.f8.00.00.03
显示 IP地址为 192.168.10.1 网络设备通信的所有报文 ip.addr==192.168.10.1
显示所有设备web浏览的所有报文 tcp.port==80
显示192.168.10.1除了http外的所有通信数据报文 ip.addr==192.168.10.1 && tcp.port!=80
返回
Notes: 详细见附件的《IP Display Filters》

## Slide 41: Analyze的下拉菜单
Enable protocols
是否启用该协议的解析，
点选该协议后，相关的上
层协议才能显示出来。
返回

## Slide 42: Analyze的follow tcp stream
选取数据包4然后利用follow tcp stream 可以查看该包的内容
返回

## Slide 43: Statistics的下拉菜单
Statistics 顾名思义 统计
就是相关的报文的统计信息
Summmary 报文的详细信息
Protocol hierarchy 协议层
即各协议层报文的统计
Conversations 显示该会话报文的信息 （双方通信的报文信息）
endpoints 分别显示单方的报文信息
IO Graphs 报文通信的图形表示
返回

## Slide 44: Statistics的下拉菜单
Summmary 报文的详细信息
Protocol hierarchy 协议层
即各协议层报文的统计

## Slide 45: Statistics的下拉菜单
Conversations 显示该会话报文的信息 （双方通信的报文信息）
endpoints 分别显示单方的报文信息

## Slide 46: Statistics的下拉菜单
IO Graphs
报文通信的心跳图（翻译的比较蹩脚）

## Slide 47: Help的下拉菜单
Help 帮助
Contents 帮助的目录
返回

## Slide 48: Help的下拉菜单
Supported Protocols
支持的协议
返回

## Slide 49
参考材料：
Ethereal 官方网站 http://www.ethereal.com
中国协议分析网 http://www.cnpaf.net
《计算机网络实验教程》李毅超 人民邮电出版社